【安 贝 氯 铵】

| 日文名：塩化アンベノニウム 英文名：Ambenonium Chloride | 结构式： |
| --- | --- |

解离常数：pKa = 12.58（采用吸光度法测定）

| 在各溶出介质中的溶解度（37℃）： | pH1.2：0.1g/ml以上 | pH4.0：0.1g/ml以上 |
| --- | --- | --- |
|  | pH6.8：0.1g/ml以上 | 水：0.1g/ml以上 |

在各溶出介质中的稳定性：

水：未测定。

在各pH值溶出介质中：未测定。

光：未测定。

《四条标准溶出曲线》

溶出度试验条件：桨板法/50转、溶出介质中不添加表面活性剂。

# < 10mg规格  片剂 >

《质量标准》

取本品，照溶出度测定法（桨板法），以水900ml为溶剂，转速为每分钟50转，依法操作，经60分钟时，取溶液适量，弃去至少10ml初滤液，取续滤液作为供试品溶液。另精密称取预经105℃干燥4小时测得水分的对照品适量，加水溶解并稀释制成每1ml中含10μg的溶液，作为对照品溶液。精密量取上述两种溶液各50μl，注入液相色谱仪，记录色谱图；按外标法以峰面积计算每片溶出量，限度均为标示量的80%，应符合规定。

色谱条件与系统适用性试验  以十八烷基硅烷键合硅胶为填充剂，以含1.56%磷酸二氢钠和0.401%高氯酸锂溶液（用磷酸调pH值至3.5）-乙腈(100:47)为流动相，检测波长为214nm，设定柱温为40℃，调整流速使安贝氯铵峰保留时间约为5分钟，理论板数按安贝氯铵峰计算应不低于4000，拖尾因子应不大于2.0。

《附流动相中所加的高氯酸锂试剂标准》

分子式  LiClO4·3H2O

分子量  160.44

性状  本品为白色结晶，有略微吸湿性。

溶解度  取本品1.0g，加水20ml使溶解，溶液应为澄清状。

含量测定  不得少于98.0%。

测定法  取本品1.0g，精密称定，加水溶解并准确稀释至100ml，精密量取30ml，用氢氧化钠滴定液(0.1mol/L)滴定、用溴麝香草酚蓝作指示液指示终点，并将滴定结果用空白试验校正。每1ml氢氧化钠滴定液(0.1mol/L)相当于16.04mg的LiClO4·3H2O。