【氨基乙磺酸（牛磺酸）】

| 日文名：アミノエチルスルホン酸 英文名：Aminoethylsulfonic Acid | 结构式： |
| --- | --- |

解离常数：pKa1 = 1.5    pKa2 = 8.74

| 在各溶出介质中的溶解度（37℃）： | pH1.2：128mg/ml以上 | pH4.0：123mg/ml以上 |
| --- | --- | --- |
|  | pH6.8：135mg/ml以上 | 水：130mg/ml以上 |

在各溶出介质中的稳定性：

水：未测定；

在各pH值溶出介质中：未测定；

光：未测定。

《四条标准溶出曲线》

溶出度试验条件：桨板法/50转、溶出介质中不添加表面活性剂。

# < 980mg/g规格  散剂 >

《质量标准》

取本品，混匀，精密量取适量【相当于氨基乙磺酸（C2H7NO3S）1g】，照溶出度测定法（桨板法），以水900ml为溶剂，转速为每分钟50转，依法操作，经15分钟时，取溶液适量滤过，弃去至少10ml初滤液，精密量取续滤液2ml，置50ml量瓶中，加水稀释至刻度，摇匀，作为供试品溶液。另精密称取预经105℃干燥2小时的氨基乙磺酸对照品0.022g，置100ml量瓶中，加水溶解并稀释至刻度，摇匀，精密量取5ml，置25ml量瓶中，加水稀释至刻度，摇匀，作为对照品溶液。精密量取上述两种溶液各2ml，分别置25ml量瓶中，各精密加入茚三酮/二氯化锡试液4ml，摇匀后置水浴加热20分钟，立即密塞，剧烈振摇2分钟，待冷却后加水-正丁醇(1:1)稀释至刻度，摇匀，照紫外-可见分光光度法，在1小时内、分别在570nm波长处测定吸光度（精密量取2ml水、同法操作作空白），计算溶出量，限度为标示量的85%，应符合规定。

《附氨基乙磺酸对照品质量标准》

分子式  C2H7NO3S

分子量  125.15

性状  无色或白色结晶，或白色结晶性粉末。

鉴别试验  取本品，照红外分光光谱法测定（溴化钾压片），在3210cm-1、1616cm-1、1304cm-1、1037cm-1和847cm-1波数处应有相应吸收峰。

有关物质  取本品，加水溶解制成每1ml中含0.05g的溶液，作为供试品溶液；精密量取1ml，置200ml量瓶中，加水稀释至刻度，摇匀，作为对照溶液。照薄层色谱法，吸取上述两种溶液各2μl，分别点于同一硅胶薄层板上，以乙醇-水(63:37)为展开剂，展开后，晾干，喷以0.3％茚三酮正丁醇溶液后，100℃加热10分钟，取出检视，供试品溶液如显杂质斑点，与对照溶液主斑点比较，不得更深。

干燥失重  取本品1g，105℃干燥2小时，减失重量不得过0.20%。

含量  按干燥品计算，不得少于99.0%。

测定法  取本品0.2g，精密称定，加水50ml溶解后，加甲醛5ml，加酚酞指示液3滴，用氢氧化钠滴定液(0.1mol/L)滴定，并将滴定结果用空白试验校正。每1ml氢氧化钠滴定液(0.1mol/L)相当于12.515mg的C2H7NO3S。