【氨苄西林】

| 日文名：アンピシリン （アンピシリン水和物） 英文名：Ampicillin | 结构式： |
| --- | --- |

解离常数：pKa1 = 2.5，pKa2 = 7.3

| 在各溶出介质中的溶解度（37℃）： | pH1.2：33.17mg/ml | pH4.0：7.59mg/ml |
| --- | --- | --- |
|  | pH 6.8：9.87mg/ml | 水：6.81mg/ml |

在各溶出介质中的稳定性：

水：未测定。

在各pH值溶出介质中：在pH2.0溶出介质中2小时降解5%，6小时降解20%，24小时降解60%。

光：在直射日光下6小时稳定，荧光灯下（约4500lux强度）14日稳定。

其他：在密闭容器中，室温放置39个月稳定。

《四条标准溶出曲线》

溶出度试验条件：桨板法/50转、溶出介质中不添加表面活性剂。

# <100mg/g规格  颗粒剂 >

# <250mg规格  胶囊剂 >

# <500mg规格  胶囊剂 >

# <100mg/g规格  干混悬剂 >

《质量标准》

- 100mg/g规格  颗粒剂

取本品，混匀，精密称取适量【相当于氨苄西林（C16H19N3O4S）500mg】，照溶出度测定法（桨板法），以水900ml为溶剂，转速为每分钟50转，依法操作，经15分钟时，取溶液适量滤过，弃去至少10ml初滤液，取续滤液作为供试品溶液。另精密称取氨苄西林对照品50mg，置100ml量瓶中，加水溶解并稀释至刻度，摇匀，作为对照品溶液。精密量取上述两种溶液各10μl，注入液相色谱仪，记录色谱图；按外标法以峰面积计算溶出量，限度为标示量的85%，应符合规定。

色谱条件与系统适用性试验  以十八烷基硅烷键合硅胶为填充剂，以0.594％磷酸氢二铵溶液-乙腈（9:1、用磷酸调pH值为5.0）为流动相，检测波长为230nm，设定柱温为25℃，调整流速使氨苄西林峰保留时间约为5分钟。取对照品溶液10μl进样，理论板数按氨苄西林峰计算应不低于4000，拖尾因子应不大于1.5。

- 250mg和500mg规格  胶囊剂

取本品，照溶出度测定法（桨板法、使用沉降篮），以水900ml为溶剂，转速为每分钟50转，依法操作，经规定时间时，取溶液适量滤过，弃去至少10ml初滤液，取续滤液作为供试品溶液。另精密称取氨苄西林对照品25mg（250mg规格）或50mg（500mg规格），置100ml量瓶中，加水溶解并稀释至刻度，摇匀，作为对照品溶液。精密量取上述两种溶液各10μl，注入液相色谱仪，记录色谱图；按外标法以峰面积计算每粒溶出量，限度应符合规定。

色谱条件与系统适用性试验  同前。

| 规 格 | 取样时间点 | 溶出限度 |
| --- | --- | --- |
| 250mg | 90分钟 | 70% |
| 500mg | 60分钟 | 75% |

- 100mg/g规格 干混悬剂

精密称取本品适量【相当于氨苄西林（C16H19N3O4S）250mg】，照溶出度测定法（桨板法），以水900ml为溶剂，转速为每分钟50转，依法操作，经15分钟时，取溶液适量滤过，弃去至少10ml初滤液，取续滤液作为供试品溶液。另精密称取氨苄西林对照品28mg，置100ml量瓶中，加水溶解并稀释至刻度，摇匀，作为对照品溶液。精密量取上述两种溶液各10μl，注入液相色谱仪，记录色谱图；按外标法以峰面积计算溶出量，限度为标示量的85%，应符合规定。

色谱条件与系统适用性试验  同前。