【盐 酸 金 刚 烷 胺】

| 日文名：塩酸アマンタジン 英文名：Amantadine Hydrochloride | 结构式： |
| --- | --- |

解离常数（25℃）：pKa = 10.3±0.2（针对氨基测定、采用滴定法）

| 在各溶出介质中的溶解度（20℃）： | pH1.2：1.3g/ml | pH4.0：1.0g/ml |
| --- | --- | --- |
|  | pH6.8：9×10-3g/ml | 水：1.1g/ml |

在各溶出介质中的稳定性：

水：未测定。

在各种pH值溶出介质中：未测定。

光：未测定。

《四条标准溶出曲线》

溶出度试验条件：桨板法/50转、溶出介质中不添加表面活性剂。

# < 1g:100mg规格  散剂 >

< 1g:100mg规格  颗粒剂 >

< 50mg规格  片剂 >

< 100mg规格  片剂 >

《质量标准》

- 1g:100mg规格/散剂和1g:100mg规格/颗粒剂

取本品，混匀，精密称取适量（约相当于盐酸金刚烷胺0.1g），照溶出度测定法（桨板法），以水900ml为溶剂，转速为每分钟50转，依法操作，经15分钟时，取溶液适量滤过，弃去至少10ml初滤液，精密量取续滤液5ml，置10ml量瓶中，加水稀释至刻度，摇匀，作为供试品溶液。另精密称取经105℃干燥3小时的盐酸金刚烷胺对照品适量，加水溶解并稀释制成每1ml中含0.056mg的溶液，作为对照品溶液。精密量取上述两种溶液和水各1ml，分别置试管中，精密加入硼酸-氢氧化钠缓冲液(pH9.0)9ml、0.12%荧光胺乙腈溶液5ml和水10ml，密封、强烈振摇，静置60分钟，照荧光分光光度法，在391nm激发波长和474nm发射波长处测定吸光度，计算溶出量，限度为标示量的85%，应符合规定。

- 50mg与100mg规格  片剂

取本品，照溶出度测定法（桨板法、使用沉降蓝），以水900ml为溶剂，转速为每分钟50转，依法操作，经30分钟时，取溶液适量滤过，弃去至少10ml初滤液，精密量取续滤液适量，加水稀释制成每1ml中含0.056mg的溶液，作为供试品溶液。另精密称取经105℃干燥3小时的盐酸金刚烷胺对照品适量，加水溶解并稀释制成每1ml中含0.056mg的溶液，作为对照品溶液。精密量取上述两种溶液和水各1ml，分别置试管中，精密加入硼酸-氢氧化钠缓冲液(pH9.0)9ml、0.12%荧光胺乙腈溶液5ml和水10ml，密封、强烈振摇，静置60分钟，照荧光分光光度法，在391nm激发波长和474nm发射波长处测定吸光度，计算出每片溶出量，限度为标示量的（50mg规格:85%；100mg规格:80%），应符合规定。

硼酸－氢氧化钠缓冲液(pH9.0)：取硼酸3.09g，加0.1mol/L氯化钾溶液500ml使溶解，再加0.1mol/L氢氧化钠溶液210ml，即得。