【盐 酸 阿 普 洛 尔】

| 日文名：塩酸アルプレノロール 英文名：alprenolol Hydrochloride | 结构式 ： |
| --- | --- |

解离常数（室温）：pKa = 9.58（针对异丙胺基、采用滴定法测定）

| 在各溶出介质中的溶解度（37℃）： | pH1.2：1.2g/ml | pH4.0：1.1g/ml |
| --- | --- | --- |
|  | pH6.8：1.2g/ml | 水：1.1g/ml |

在各溶出介质中的稳定性：

水：未测定。

在各pH值溶出介质中：未测定。

光：未测定。

《四条标准溶出曲线》

溶出度试验条件：桨板法/50转、溶出介质中不添加表面活性剂。

# < 25mg规格  胶囊剂 >

< 50mg规格  胶囊剂 >

《质量标准》

取本品，照溶出度测定法（桨板法、使用沉降蓝），以水900ml为溶剂，转速为每分钟50转，依法操作，经15分钟时，取溶液适量，弃去至少10ml初滤液，取续滤液作为供试品溶液。另精密称取经减压干燥4小时的对照品适量，用水溶解并稀释制成每1ml中含25μg或50μg的溶液，作为对照品溶液。精密量取上述两种溶液各100μl，注入液相色谱仪，记录色谱图；按外标法以峰面积计算每粒溶出量，限度均为标示量的80%，应符合规定。

色谱条件与系统适用性试验  以八烷基硅烷键合硅胶为填充剂，以0.144%磷酸二氢钾和0.176%磷酸氢二钠（十二水合物）溶液-乙腈(50:50)为流动相，检测波长为271nm，设定柱温为25℃，调整流速使盐酸阿普洛尔峰保留时间约为5分钟，理论板数按盐酸阿普洛尔峰计算应不低于5000，拖尾因子应不大于2.0。