【苯 磺 酸 氨 氯 地 平】

| 日文名：ベシル酸アムロジピン （アムロジピンベシル酸塩） 英文名：Amlodipine Besilate | 结构式： |
| --- | --- |

解离常数（25℃）：pKa = 8.85（针对氨基、采用滴定法测定）

| 在各溶出介质中的溶解度（37℃）： | pH1.2：3.3mg/ml | pH4.0：3.3mg/ml |
| --- | --- | --- |
|  | pH6.8：1.0mg/ml | 水：3.5mg/ml |

在各溶出介质中的稳定性：

水：37℃/26小时稳定。

在各pH值溶出介质中：在pH1.2溶出介质中，37℃/6小时降解约5%。

在pH4.0溶出介质中，37℃/26小时降解约3%。

在pH6.8溶出介质中，37℃/26小时稳定。

光：未测定。

《四条标准溶出曲线》

溶出度试验条件：桨板法/75转、溶出介质中不添加表面活性剂。

# < 2.5mg规格（以氨氯地平计）  片剂 >  A型

# < 2.5mg规格（以氨氯地平计）  片剂 >  B型

# < 5mg规格（以氨氯地平计）  片剂 >  A型

# < 5mg规格（以氨氯地平计）  片剂 >  B型

《质量标准》

【A型】 取本品，照溶出度测定法（桨板法），以水900ml为溶剂，转速为每分钟75转，依法操作，经15分钟或30分钟时，取溶液适量滤过，弃去至少10ml初滤液，精密量取续滤液适量，加水稀释制成每1ml中含氨氯地平(C20H25ClN2O5)2.8μg的溶液，精密量取2ml，精密加流动相2ml，摇匀，作为供试品溶液。另精密称取经105℃干燥2小时的苯磺酸氨氯地平对照品19mg，置100ml量瓶中，加甲醇溶解并稀释至刻度，摇匀，精密量取2ml，置100ml量瓶中，加水稀释至刻度，摇匀，再精密量取2ml，精密加流动相2ml，摇匀，作为对照品溶液。精密量取上述两种溶液各50μl，注入液相色谱仪，记录色谱图；按外标法以峰面积计算每片溶出量（结果乘以0.721，将苯磺酸氨氯地平换算成氨氯地平），限度均为标示量的75%，应符合规定。

色谱条件与系统适用性试验  以十八烷基硅烷键合硅胶为填充剂，以0.7%(v/v)三乙胺溶液（用磷酸调pH值至3.0）-甲醇-乙腈(5:3:2)为流动相，检测波长为237nm，设定柱温为35℃，调整流速使氨氯地平峰保留时间约为9分钟，理论板数按氨氯地平峰计算应不低于3000，拖尾因子应不大于2.0。

【B型】 取本品，照溶出度测定法（桨板法），以水900ml为溶剂，转速为每分钟75转，依法操作，经规定时间，取溶液适量滤过，弃去至少10ml初滤液，精密量取续滤液适量，加水稀释制成每1ml中含氨氯地平(C20H25ClN2O5)2.8μg的溶液，精密量取2ml，精密加流动相2ml，摇匀，作为供试品溶液。另精密称取经105℃干燥2小时的苯磺酸氨氯地平对照品19mg，置100ml量瓶中，加甲醇溶解并稀释至刻度，摇匀，精密量取2ml，置100ml量瓶中，加水稀释至刻度，摇匀，再精密量取2ml，精密加流动相2ml，摇匀，作为对照品溶液。精密量取上述两种溶液各50μl，注入液相色谱仪，记录色谱图；按外标法以峰面积计算每片溶出量（结果乘以0.721，将苯磺酸氨氯地平换算成氨氯地平），应符合规定。

色谱条件与系统适用性试验  同上。

| 规 格 | 取样时间点 | 溶出限度 |
| --- | --- | --- |
| 2.5mg | 30分钟 | 75% |
| 5mg | 45分钟 | 70% |

《附苯磺酸氨氯地平对照品质量标准》

分子式  C20H25ClN2O5·C6H6O3S

分子量  567.05

精制法  取本品，用乙醇重结晶，将所得结晶于60℃减压干燥18小时，即得。

性状  白色结晶性粉末。

鉴别试验

- 取本品适量，用0.01mol/L盐酸甲醇试液溶解并稀释制成每1ml中含25μg的溶液，照紫外-可见分光光度法测定，在235～239nm和358～362nm的波长处应有最大吸收。

- 取本品、照红外光谱法测定（溴化钾压片法），在3150cm-1、1697cm-1、1674cm-1、1616cm-1、1493cm-1、1092cm-1和754cm-1波数处应有相应吸收峰。

吸光度  取本品适量，用0.01mol/L盐酸甲醇试液溶解并稀释制成每1ml中含25μg的溶液，依法测定，237nm波长处的吸收系数()应为338～345。

有关物质  取本品适量，加水-乙腈(1:1)溶解并稀释制成每1ml中含2mg的溶液，作为供试品溶液；精密量取1ml，置100ml量瓶中，加水-乙腈(1:1)稀释至刻度，摇匀，再精密量取3ml，置10ml量瓶中，加水-乙腈(1:1)稀释至刻度，摇匀，作为对照溶液；精密量取1ml，置10ml量瓶中，加水-乙腈(1:1)稀释至刻度，摇匀，作为灵敏度测定用溶液。照高效液相色谱法，用十八烷基硅烷键合硅胶为填充剂，以0.02%三氟醋酸溶液为流动相A、以0.02%三氟醋酸乙腈溶液为流动相B，梯度洗脱，0~30分钟A相由80%变为20%，随后保持15分钟，检测波长为237nm，设定柱温为35℃，设定流速为1.0ml/min。精密量取对照溶液和灵敏度测定用溶液各10μl，注入液相色谱仪，灵敏度测定用溶液主峰峰面积应介于对照溶液主峰峰面积的7～13%，调节检测灵敏度，使对照溶液主峰峰高为满量程的15%，且该峰理论板数应不低于70000，拖尾因子应不大于1.5。再分别精密量取供试品溶液和对照溶液各10μl，注入液相色谱仪，记录色谱图至主成分峰保留时间的3倍，供试品溶液色谱图中如显杂质峰（扣除氨氯地平峰和相对于氨氯地平峰保留时间约0.15倍的苯磺酸峰），所有杂质峰面积和不得大于对照溶液氨氯地平峰面积的1/3。

水分  取本品0.5g，照库仑滴定法测定，含水量不得过0.1%。