【萘二磺乙乳胆铵】

| 日文名：ナパジシル酸アクラトニウム 英文名：Aclatonium Napadisilate | 结构式： |
| --- | --- |

解离常数：无法测定

| 在各溶出介质中的溶解度(37℃)： | pH1.2：0.6mg/ml以上 | pH4.0：0.6mg/ml以上 |
| --- | --- | --- |
|  | pH6.8：0.6mg/ml以上 | 水：0.6mg/ml以上 |

在各溶出介质中的稳定性：

水：未测定。

在各pH值溶出介质中：在pH1.2和pH6.8溶出介质中、37℃/3小时分别降解约6％和约26％。

光：未测定。

《四条标准溶出曲线》

溶出度试验条件：桨板法/50转、溶出介质中不添加表面活性剂。

# < 25mg规格  胶囊剂 >

# < 50mg规格  胶囊剂 >

《质量标准》

取本品，照溶出度测定法（桨板法、使用沉降篮），以水900ml为溶剂，转速为每分钟50转，依法操作，经30分钟时，取溶液适量滤过，弃去至少10ml初滤液，精密量取续滤液适量，加水稀释制成每1ml中含28μg的溶液，作为供试品溶液。另精密称取预经105℃干燥3小时的萘二磺乙乳胆铵对照品0.028g，置100ml量瓶中，加水溶解并稀释至刻度，摇匀，精密量取5ml，置50ml量瓶中，加水稀释至刻度，摇匀，作为对照品溶液。精密量取上述两种溶液各100μl，注入液相色谱仪，记录色谱图；按外标法以峰面积计算每粒的溶出量，限度均为标示量的80％，应符合规定。

色谱条件与系统适用性试验  以十八烷基硅烷键合硅胶为填充剂，以水-乙腈-0.2mol/L磷酸二氢钾溶液（7:2:1，含0.2%辛烷磺酸钠）为流动相，检测波长为210nm，设定柱温为40℃，调整流速使乙乳胆铵峰保留时间约为5分钟，理论板数按乙乳胆铵峰计算应不低于2000，拖尾因子应不大于2.0。